ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    - № 6

Об утверждении норматива

потребления коммунальных услуг

по отоплению

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от23.05.2006г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить норматив потребления жилых зданий для Сосновского сельского поселения – 0,036 Гкал на 1 кв.м. в месяц согласно расчёта (расчёт прилагается).

Глава Сосновского сельского поселения                                          Б.Л.Гришаев

РАСЧЁТ

норматива отопления по Сосновскому сельскому поселению на 2011 год

Площадь отапливаемого одноэтажного жилья – 48,58 кв.м.

Часовая тепловая нагрузка

g max = 160 х 48,58 = 7772,8 ккал на 1 кв.м.

Количество тепловой энергии для отопления жилых домов

Qо = 7772,8 х (20-(-9,4))/(20-(-42)) х 24 х 251 х 10 = 22,19 Гкал/год

NO = 22,19 / (48,58х12) = 0,036 Гкал на 1 кв.м. в месяц

Управляющий делами                                                             И.Б.Русанова